# Godkjennings- og revisjonsprosedyrer

# for

# registreringssystem

# ved

# elektronisk melding av fødsler

Versjon  1.0

Status: Til godkjent

| Godkjenning | Navn | Dato |
| --- | --- | --- |
| Skrevet av: | Ingvei Seliussen og Olav Hugaas | 12.06.06 |
| Godkjent av: |  |  |

Endringshistorie

| Versjon | Dato | Status | Beskrivelse/Endringer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13.06.06 | Til godkjenning |  |

Forord

Dette dokumentet er utarbeidet av Medisinsk fødselsregister. Det må sees i sammenheng med dokumentene Kravspesifikasjon for elektronisk innrapportering til Medisinsk fødselsregister og tilhørende Implementasjonsguide for elektronisk innrapportering til Medisinsk fødselsregister..

Dokumentet beskriver de godkjennings- og revisjonsprosedyrer som hver enkelt leverandør og institusjon må gå gjennom før de kan sende elektroniske meldinger om fødsler til Medisinsk fødselsregister enten for første gang eller etter endringer i registreringssystemet.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. INNLEDNING	6

1.1. Målgruppe	6

1.2. Omfang	6

1.3. Ressurser	6

2. FORMÅL MED PROSEDYRENE	6

3. GODKJENNINGSPROSEDYRER	7

3.1. Innhold	7

3.2. Test av registreringsprogramvare	7

3.3. Test av meldingshåndtering	8

3.4. Dobbeltrapportering	8

4. REVISJONSPROSEDYRER	9

VEDLEGG A: GODKJENNINGSSKJEMA FOR PROGRAMVARE	11

VEDLEGG B: GODKJENNINGSSKJEMA FOR MELDINGSHÅNDTERING	12

VEDLEGG C: GODKJENNINGSSKJEMA VED DOBBELTRAPPORTERING	13

# INNLEDNING

## Målgruppe

Dokumentet er produsert for sykehus/institusjoner som skal rapportere til Medisinsk fødselsregister (MFR), og er rettet til:

- leverandører og it-personell som skal implementere elektronisk innrapportering av fødsler

- personer som har ansvar for melderutinene ved avdelingene.

## Omfang

Dokumentet omfatter:

- Detaljert innhold i godkjennings- og revisjonsprosedyrer.

- Skjemaer til bruk for leverandører og institusjoner ved godkjenning.

- Detaljert innhold i revisjonsprosedyrer

## Ressurser

Det er laget egne internettsider for elektronisk melding til Medisinsk fødselsregister. Sidene finner en ved å gå inn på www.fhi.no. På venstre side velger en så å gå direkte til Medisinsk fødselsregister. På siden som kommer opp, velges punktet Elektronisk melding av fødsel på venstre side.

Under lenken Viktige dokumenter og ressurser ligger en oversikt over ressurser relevante for elektronisk melding. Dokumenter og filer som er aktuelle for godkjenningsprosedyren ligger samlet i en egen gruppering under ressurser. Her ligger dette dokumentet sammen med en .zip fil med test xml-meldinger, en .zip fil med prøvekasuistikker og tilhørende godkjenningsskjemaer.

# FORMÅL MED PROSEDYRENE

Før nye løsninger for å melde fødsler til MFR settes i permanent drift, ønsker MFR å verifisere at kvaliteten på meldingene er slik som forventet og i henhold til kravspesifikasjonen. I tillegg ønsker MFR ved overgang til elektronisk melding å få verifisert at rapporteringsrutinene på den enkelte institusjon er slik at alle fødsler meldes. Med utgangspunkt i dette er det utarbeidet godkjennings- og revisjonsprosedyrer.

# GODKJENNINGSPROSEDYRER

## Innhold

En gjennomgang av godkjenningsprosedyrene er nødvendig når:

- Programvareleverandøren lanserer programvare for elektronisk melding av fødsler for første gang.

- Overgang fra papirskjema til elektronisk melding på den enkelte institusjon.

Godkjenningsprosedyrene er satt sammen av tre deler med tilhørende godkjenningsskjemaer:

- Test av registreringsprogramvare

- Test av meldingshåndtering

- Dobbeltrapportering av meldinger

Testing av registreringsprogramvare skal gjøres hos en av brukerinstitusjonene. Godkjenningen av registreringssystemet gjelder for en bestemt versjon. Ved enhver lokal tilpasning i godkjent programvare må del 1 av revisjonsprosedyrene gjennomgås. Del 2 og 3 av godkjenningsprosedyrene skal gjennomgås for hver institusjon.

## Test av registreringsprogramvare

Til testing av registreringsprogramvare er det laget et sett med prøve kasuistikker. Disse skal brukes som grunnlag for å verifisere at registreringssystemet fra leverandøren er i henhold til kravspesifikasjonen. Kasuistikkene skal rapporteres med programvare installert hos en av brukerinstitusjonene. Sammen med kasuistikkene hører et godkjenningsskjema, Skjema A. Skjemaet er gjengitt i vedlegg A: Godkjenningsskjema for registreringsprogramvare. Det er i tillegg lagt ut på internett, se kap. 1.3.

Følgende aktiviteter skal utføres for hver enkelt kasuistikk:

- Kasuistikken skal legges inn i registreringsprogramvaren som en melding. Meldingen skal så sendes til MFR.

- Kommentere i godkjenningsskjemaet om registreringen var vellykket eller ikke, og hvilke feil som eventuelt oppstod.

I Skjema A legges også inn navn på leverandør, programnavn, versjon og litt om hvor og når rapporteringen ble utført.

Det ferdig utfylte skjemaet sendes på e-post til emottak@mfr.uib.no. Legg inn El.meld: Skjema A – fødsler som emne i e-posten. Skjemaet kan også sendes i posten til Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd. for Medisinsk fødselsregister, Kalfarveien 31, 5018 BERGEN. Merk i så tilfelle konvolutten med El.meld: Skjema A – fødsler.

MFR kontrollerer innholdet i de mottatte meldingene basert på prøvekasuistikkene mot forventet innhold. Resultatet av kontrollen legges inn i Skjema A som MFRs kommentarer. Er innholdet i kasuistikkene, samt kommentarer i godkjenningsskjemaet som forventet, godkjennes den testede versjon av registreringssystemet. I så tilfelle informeres skriftlig om dette. Hvis ikke godkjenning kan gis, informeres også skriftlig om dette. Ved hjelp av Skjema A rapporteres i tillegg tilbake de feil og mangler som MFR har funnet i de meldte kasuistikkene. Når nødvendige rettinger er foretatt fra leverandørens side, skal alle prøvekasuistikker registreres og sendes om igjen før godkjenning vurderes på nytt.

## Test av meldingshåndtering

Denne delen av godkjenningsprosedyrene skal verifisere at meldingshåndtereren gjenkjenner og kan sende meldinger om fødsler og ta i mot applikasjonssvar. Det er laget et sett med tre fødselsmeldinger som xml-filpar i gyldig format. Disse filene kan hentes fra Vedlegg D og ligger også tilgjengelig for nedlasting på internett, se kap. 1.3. Det skal konvolutteres og sendes til MFR et par av filer for hver melding, MFRxml<nr>.xml og MFRepj<nr>.xml. Kommentarer til sendingen skal legges inn et eget godkjenningsskjema for institusjonene, Skjema B. Dette skjemaet ligger i vedlegg B: Godkjenningsskjema for meldingshåndtering. Det er også tilgjengelig på internett.

I Skjema B legges også inn opplysninger om hvem som sendte meldingen og dato dette ble gjort. I tillegg må institusjonen legge inn i godkjenningsskjemaet hvilken meldingshåndterer som brukes ved elektronisk melding.

MFR sender tilbakemelding på meldingene via applikasjonssvar. Institusjonen legger inn kommentarer til mottak av applikasjonssvarene før Skjema B oversendes MFR.

Det ferdig utfylte skjemaet sendes på e-post til emottak@mfr.uib.no. Legg inn El.meld: Skjema B – fødsler som emne i e-posten. Skjemaet kan også sendes i posten til Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd. for Medisinsk fødselsregister, Kalfarveien 31, 5018 BERGEN. Merk i så tilfelle konvolutten med El.meld: Skjema B – fødsler.

Ved MFR legges kommentarer knyttet til mottak av de fem xml-filene inn i Skjema B. Institusjonen får en skriftlig tilbakemelding på testen.

## Dobbeltrapportering

Før dobbeltrapportering av meldinger, dvs. melding av de samme fødslene både elektronisk og på håndutfylt papirskjema, kan starte opp, må del 1 (test av programvare) og 2 (test av meldingshåndtering) av prosedyrene være godkjent.

Dette gjøres ved at institusjonen legger inn opplysninger om programvare i et eget godkjenningsskjema ved dobbeltrapportering, Skjema C. Skjemaet ligger i vedlegg C: Godkjenningsskjema ved dobbeltrapportering, samt på internett. MFR kontrollerer og bekrefter at programvare og meldingshåndtering er godkjent før dobbeltrapporteringen starter.

Det ferdig utfylte skjemaet sendes på e-post til emottak@mfr.uib.no. Legg inn El.meld: Skjema C – fødsler som emne i e-posten. Skjemaet kan også sendes i posten til Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avd. for medisinsk fødselsregister, Kalfarveien 31, 5018 BERGEN. Merk i så tilfelle konvolutten med El.meld: Skjema C – fødsler.

Dobbeltrapporteringen skal omfatte en måneds produksjon, dog maksimum 100 meldinger. Alle meldingspar som sendes i denne perioden blir sammenlignet innholdsmessig når de ankommer registeret. Frem til godkjenning av den elektroniske løsningen regnes papirmeldingene som offisielle meldinger.

Kommentarer til de dobbeltrapporterte meldingene legges inn i Skjema C av MFR. Ved kontroll legges vekt på at alle fødsler er meldt i par. Hvis innholdet i parene av meldinger ikke stemmer overens, må dette kunne forklares. I tillegg kontrolleres meldingsinnholdet mot kravspesifikasjonen.

Institusjonen får skriftlig tilbakemelding på dobbeltrapporteringen. Hvis godkjenning gis, kan institusjonen starte opp med å melde kun via elektroniske meldinger. Gis ikke godkjenning, begrunnes dette i tilbakemeldingen. Dobbeltrapporteringen må i så tilfelle fortsette enda en periode. Institusjonen og MFR blir i fellesskap enige om hvor lenge denne perioden skal vare.

# REVISJONSPROSEDYRER

En gjennomgang av revisjonsprosedyrene er nødvendig når:

- Programvare for registrering av fødsler skal levere i henhold til ny versjon av kravspesifikasjon.

- Leverandøren har gjort endringer i programvare for registrering av fødsler.

- MFR på eget initiativ ber om en ny revisjon av programvare.

- System for meldingshåndtering er endret.

MFR plikter å gi institusjonene skriftlig beskjed om endringer i kravspesifikasjon, herunder XML-skjemaet. Ny versjon skal foreligge minst seks måneder før endringen blir gjort gjeldende og skal inneholde en oversikt over hvilke endringer som er gjort.

Leverandøren plikter å gi skriftlig beskjed til MFR om endringer i sine programmer minst to måneder før endret programvare planlegges tatt i bruk hos institusjonene. MFR vurderer om endringene krever en gjennomgang av revisjonsprosedyrene.

Revisjonsprosedyrene omfatter to uavhengige deler. Hvilken del som skal utføres avhenger av om det er programvare eller meldingshåndtering som er endret. De to delene er:

- Test av registreringsprogramvare

- Test av meldingshåndtering

Del 1 av revisjonsprosedyrene tilsvarerer del 1 i godkjenningsprosedyrene. Rapportering av prøvekasuistikker til og tilbakemelding fra MFR gjøres på samme måte som i kap.3.2. Egne sett av kasuistikker er utarbeidet for hver ny versjon av kravspesifikasjonen som også har sitt eget godkjenningsskjema.

Del 2 av revisjonsprosedyrene tilsvarer del 2 i godkjenningsprosedyrene. Testen utføres på samme måte som beskrevet i kap.3.3.

# VEDLEGG A: GODKJENNINGSSKJEMA FOR PROGRAMVARE

| SKJEMA A: Elektronisk melding av fødsler Godkjenningsskjema for registreringsprogramvare (Kravspek. versjon 1.0) |
| --- |
| Leverandør: |
| Programnavn: |
| Versjon: |
| Utført hos (navn på kunde): |
| Registrering utført av (navn, rolle): |
| Registrering påbegynt, dato: |
| Registrering avsluttet, dato: |
| MFR: |
| Kontrollert av: |
| Kontroll påbegynt, dato: |
| Kontroll avsluttet, dato: |
| Prøve-kasuistikker | Kommentarer ved registrering | MFRs kommentarer |
| MFR-01/06 |  |  |
| MFR-02/06 |  |  |
| MFR-03/06 |  |  |
| MFR-04/06 |  |  |
| MFR-05/06 |  |  |
| MFR-06a/06 |  |  |
| MFR-06b/06 |  |  |
| MFR-07/06 |  |  |
| MFR-08/06 |  |  |
| MFR-09/06 |  |  |
| MFR-10/06 |  |  |

# VEDLEGG B: GODKJENNINGSSKJEMA FOR MELDINGSHÅNDTERING

| SKJEMA B: Elektronisk melding av fødsler Godkjenningsskjema for meldingshåndtering |
| --- |
| Institusjonens navn: |
| Meldingshåndterer: |
| Sending av meldinger om fødsler |
| Sending utført av, navn: |
| Dato for sending: |
| MFR: |
| Kontrollert av: |
| Kontrolldato: |
| Melding | Kommentarer ved sending | Kommentarer til mottak av appl. svar | MFRs kommentarer |
| MFRxml0106.xml |  |  |  |
| MFRepj0106.xml |  |  |  |
| MFRxml0206.xml |  |  |  |
| MFRepj0206.xml |  |  |  |
| MFRxml0306.xml |  |  |  |
| MFRepj0306.xml |  |  |  |

# VEDLEGG C: GODKJENNINGSSKJEMA VED DOBBELTRAPPORTERING

| SKJEMA C: Elektronisk melding av fødsler Godkjenningsskjema ved dobbeltrapportering |
| --- |
| Institusjonens navn: |
| Meldingsansvarlig, navn : |
| Meldingsansvarlig, telefonnr: |
| Meldingsansvarlig, e-post: |
| Rapportering påbegynt, dato: |
| Rapportering avsluttet, dato: |
| MFR: |
| Kontrollert av: |
| Kontroll oppstartet, dato: |
| Kontroll avsluttet, dato: |
| Programvare (fylles ut av institusjon) |
| Leverandør: |
| Programnavn: |
| Programversjon: |
| Godkjent dato (fylles ut av MFR): |
| Meldingshåndtering (fylles ut av MFR) |
| Godkjent dato (fylles ut av MFR): |
| Dobbeltrapportering |
| Meldingslogistikk |
| Antall papirmeldinger |  |
| Antall elektroniske meldinger |  |
| Antall meldingspar |  |
| Kontroll av samsvar i meldingspar |
| Antall meldinger med avvik |  |
| Meldingsidentifikator | MFRs kommentarer |
| Kontroll av meldingsinnhold i forhold til kravspesifikasjonen |
| Antall meldinger med avvik |  |
| Meldingsidentifikator | MFRs kommentarer |

# Vedlegg D: Eksempelfiler til test av transmisjon/meldingsoverføring.

Disse filene kan kopieres fra dette dokumentet, eller lastes ned fra MFRs websider.

Ved klipp og lim i f. eks notepad, pass på å lagre med tegnsett UTF-8.

## Eksempelfilpar  nr1:

### MFRxml0106.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--Testmelding nr 1. Til test av transmisjon .-->

<mfrFodsel xmlns="http://sqlserver/MFR/mfrstd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:mfrbase="http://sqlserver/MFR/mfrbase" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://sqlserver/MFR/mfrstd

C:\xml\xsd\mfrFodsel.xsd">

<Meldingsinfo melding="1">

<referanseDenneMelding>Testmelding_1</referanseDenneMelding>

<foretaksNummer>123456789</foretaksNummer>

<institusjonNavn>MFR (Testmelding)</institusjonNavn>

<protokollNr>0001/06</protokollNr>

<utskrivingsdatoMor V="2006-03-01"/>

<utskrivingsdatoBarn V="2006-03-01"/>

<JordmorFodsel>

<jordmorFodsel>Anna Konda</jordmorFodsel>

</JordmorFodsel>

<jordmorUtskriving>Tor Divel</jordmorUtskriving>

<LegeFodsel>

<legeFodsel>Kari Sma</legeFodsel>

</LegeFodsel>

<KvalitetssikretAv>

<kvalitetssikretAv>Olle Bolle</kvalitetssikretAv>

</KvalitetssikretAv>

</Meldingsinfo>

<SivileOpplysninger>

<Mor sivilStatus="1" bosattINorge="1">

<etternavn>Nordmann</etternavn>

<fornavn>Kari</fornavn>

<pikenavn>Knutsdotter</pikenavn>

<fodselsnummer>20017011058</fodselsnummer>

<postnummer>5000</postnummer>

<poststed>Bergen</poststed>

<bokommuneNr>1201</bokommuneNr>

<boKommuneNavn>Bergen</boKommuneNavn>

</Mor>

<farsFodselsnummer>01027001072</farsFodselsnummer>

<farsNavn>Ola Nordmann</farsNavn>

<foreldreISlekt V="false"/>

</SivileOpplysninger>

<Svangerskap>

<sisteMenstruasjon V="2005-05-21"/>

<SikkerMenstruasjon sikkerMenstruasjon="1"/>

<TidligereSvangerskap>

<levendefodte>1</levendefodte>

<dodfodteOver24>0</dodfodteOver24>

<dodfodte12_23>0</dodfodte12_23>

<spontanaborterUnder12>2</spontanaborterUnder12>

</TidligereSvangerskap>

<ultralydUtfort V="true"/>

<ultralydTermin V="27-02-06"/>

<annenPrenatalDiagnostikkUtfort V="false"/>

<patologiskeFunnVedPrenatalDiagnostikk V="false"/>

<ForholdFoerSvangerskapet forholdFoerSvangerskapet="1"/>

<KostTilskudd kostTilskudd="2"/>

<ForholdUnderSvangerskapet forholdUnderSvangerskapet="2"/>

<brukerLegemidlerISvangerskapet V="false"/>

<Royking roykSvangerskapBegynnelse="2" roykFoersteTrimester="2" roykSisteTrimester="2">

<skriftligOrienteringGitt V="true"/>

<samtykkerIkkeForRoykeOpplysninger V="false"/>

</Royking>

<Yrke yrkesaktiv="2">

<yrkesTittel>Konsulent</yrkesTittel>

<samtykkerIkkeForYrkesOpplysninger V="false"/>

<bransje>Økonomi</bransje>

</Yrke>

<morsVektFoerSvangerskapet>60</morsVektFoerSvangerskapet>

<morsVektSvangerskapetsSlutt>73</morsVektSvangerskapetsSlutt>

<morsHoyde>170</morsHoyde>

</Svangerskap>

<Fodsel>

<FosterLeie fosterLeie="1"/>

<FodselStart fodselsStart="1">

</FodselStart>

<InngrepTiltak>

<Inngrep inngrep="1"/>

</InngrepTiltak>

<FodselKomplikasjon fodselKomplikasjon="1"/>

<Anestesi anestesi="1"/>

<PlacentaKode placentaKode="1"/>

<placentaVekt>635</placentaVekt>

<NavlesnorKode navlesnorKode="1"/>

<navlesnorLengde>71</navlesnorLengde>

<FostervannKode fostervannKode="1"/>

<KomplikasjonMorEtterFodsel komplikasjonMorEtterFodsel="1"/>

</Fodsel>

<Barnet kjonn="1" apgarScoreEttMin="10" apgarScoreFemMin="10" apgarScoreTiMin="10" levendeFodt="1">

<fodselsDatoTid V="2006-25-02T09:30:47-05:00"/>

<Pluralitet>

<enkeltFodsel V="true"/>

</Pluralitet>

<vekt>3550</vekt>

<hodeOmkrets>36</hodeOmkrets>

<totalLengde>51</totalLengde>

<OverflyttetBarneavdeling>

<overflyttet V="false"/>

</OverflyttetBarneavdeling>

<NeonatalDiagnose neonatalDiagnose="1"/>

<tegnTilMisdannelse V="false"/>

</Barnet>

</mfrFodsel>

### MFRepj0106.xml

<?xml version="1.0"?>

<epj:EpjMeld xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epjmeld/2003-12-19 c:\xml\xsd\epjmeld_v1.9.xsd" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:epj="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epjmeld/2003-12-19">

<epj:Type V="EPJ" DN="Generell melding for forespørsel om og overføring av journalinformasjon"/>

<epj:MIGVersion>v1.9.001 2003-12-19</epj:MIGVersion>

<epj:GenDate>2006-03-01T11:00:59.5683182+01:00</epj:GenDate>

<epj:Id>2006-03-01T11:00:59</epj:Id>

<epj:TypeEpjMeld V="MFR"/>

<epj:Helsepersonell perId="hp">

<epj:HprNr>0</epj:HprNr>

<epj:FamilyName>Bolle</epj:FamilyName>

<epj:GivenName>Olle</epj:GivenName>

</epj:Helsepersonell>

<epj:Virksomhet virkId="orgnr123456789" erAvsender="true">

<epj:VirksomhetNavn>MFR (Testmelding)</epj:VirksomhetNavn>

</epj:Virksomhet>

<epj:Pasient perId="P001">

<epj:FodselsNr dNr="false">20017011058</epj:FodselsNr>

<epj:FamilyName>Nordmann</epj:FamilyName>

<epj:MiddleName>Knutsdotter</epj:MiddleName>

<epj:GivenName>Kari</epj:GivenName>

<epj:AnnetDok dokId="Testmelding_1" virkIdRef="orgnr123456789">

<epj:Innhold>MFR REP</epj:Innhold>

<epj:FraDato>2006-03-01</epj:FraDato>

<epj:TypeEpjMeldDok V="MFRDOC" S="0.9063"/>

<epj:SvarForesp>false</epj:SvarForesp>

<epj:Samtykke V="X"/>

<epj:Referanse>

<epj:Id>Testmelding_1</epj:Id>

</epj:Referanse>

</epj:AnnetDok>

</epj:Pasient>

<epj:Programvare progId="MFRtestmelding">

<epj:Produsent>MFR</epj:Produsent>

<epj:Betegnelse>MFR</epj:Betegnelse>

<epj:Versjon>1.0</epj:Versjon>

<epj:Merknad>Eksempelvil generert vha XMLSpy</epj:Merknad>

</epj:Programvare>

</epj:EpjMeld>

## Eksempelfilpar nr2:

### MFRxml0206.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="M:\e_melding\fodselVisning.xsl"?>

<!--Testmelding nr 2. Til test av transmisjon .-->

<mfrFodsel xmlns="http://sqlserver/MFR/mfrstd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:mfrbase="http://sqlserver/MFR/mfrbase" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://sqlserver/MFR/mfrstd

C:\xml\xsd\mfrFodsel.xsd">

<Meldingsinfo melding="1">

<referanseDenneMelding>Testmelding_2</referanseDenneMelding>

<foretaksNummer>123456789</foretaksNummer>

<institusjonNavn>MFR (Testmelding)</institusjonNavn>

<protokollNr>0002/06</protokollNr>

<utskrivingsdatoMor V="2006-03-02"/>

<utskrivingsdatoBarn V="2006-03-02"/>

<JordmorFodsel>

<jordmorFodsel>Lise Berg</jordmorFodsel>

</JordmorFodsel>

<jordmorUtskriving>Kristian Sund</jordmorUtskriving>

<LegeFodsel>

<legeFodsel>Karl Svogna</legeFodsel>

</LegeFodsel>

<KvalitetssikretAv>

<kvalitetssikretAv>Tor Denværet</kvalitetssikretAv>

</KvalitetssikretAv>

</Meldingsinfo>

<SivileOpplysninger>

<Mor sivilStatus="1" bosattINorge="1">

<etternavn>Lutt</etternavn>

<mellomnavn>Test</mellomnavn>

<fornavn>Trude</fornavn>

<fodselsnummer>20017011058</fodselsnummer>

<postnummer>5300</postnummer>

<poststed>KLEPPESTØ</poststed>

<bokommuneNr>1247</bokommuneNr>

<boKommuneNavn>Askøy</boKommuneNavn>

</Mor>

<farsFodselsnummer>01027001072</farsFodselsnummer>

<farsNavn>Ensa Lutt</farsNavn>

<foreldreISlekt V="true"/>

<hvordanISlekt>Tremenninger</hvordanISlekt>

</SivileOpplysninger>

<Svangerskap>

<sisteMenstruasjon V="2005-02-21"/>

<SikkerMenstruasjon sikkerMenstruasjon="3"/>

<TidligereSvangerskap>

<levendefodte>3</levendefodte>

<dodfodteOver24>1</dodfodteOver24>

<dodfodte12_23>0</dodfodte12_23>

<spontanaborterUnder12>0</spontanaborterUnder12>

</TidligereSvangerskap>

<ultralydUtfort V="false"/>

<annenPrenatalDiagnostikkUtfort V="true"/>

<TypePrenatalDiagnostikk typePrenatalDiagnostikk="1"/>

<patologiskeFunnVedPrenatalDiagnostikk V="true"/>

<PatologiskeFunn>

<patologiskeFunn>Downs syndrom</patologiskeFunn>

</PatologiskeFunn>

<ForholdFoerSvangerskapet forholdFoerSvangerskapet="2"/>

<KostTilskudd kostTilskudd="3"/>

<KostTilskudd kostTilskudd="4"/>

<KostTilskudd kostTilskudd="5"/>

<KostTilskudd kostTilskudd="6"/>

<ForholdUnderSvangerskapet forholdUnderSvangerskapet="1"/>

<brukerLegemidlerISvangerskapet V="false"/>

<Royking roykSvangerskapBegynnelse="3" roykFoersteTrimester="3" roykSisteTrimester="2">

<skriftligOrienteringGitt V="true"/>

<samtykkerIkkeForRoykeOpplysninger V="false"/>

</Royking>

<Yrke yrkesaktiv="3">

<yrkesTittel>Manusforfatter</yrkesTittel>

<samtykkerIkkeForYrkesOpplysninger V="false"/>

<bransje>Filmindustri</bransje>

</Yrke>

<morsVektFoerSvangerskapet>71</morsVektFoerSvangerskapet>

<morsVektSvangerskapetsSlutt>84</morsVektSvangerskapetsSlutt>

<morsHoyde>167</morsHoyde>

</Svangerskap>

<Fodsel>

<FosterLeie fosterLeie="2"/>

<FodselStart fodselsStart="2">

<Induksjon induksjon="1"/>

</FodselStart>

<InngrepTiltak>

<Inngrep inngrep="7"/>

<FremhjelpSeteFodsel fremhjelpSeteFodsel="1"/>

</InngrepTiltak>

<IndikasjonInduksjon indikasjonInduksjon="1"/>

<IndikasjonInngrep indikasjonInngrep="11"/>

<FodselKomplikasjon fodselKomplikasjon="2"/>

<Anestesi anestesi="2"/>

<PlacentaKode placentaKode="2"/>

<placentaVekt>640</placentaVekt>

<NavlesnorKode navlesnorKode="2"/>

<navlesnorLengde>70</navlesnorLengde>

<FostervannKode fostervannKode="3"/>

<KomplikasjonMorEtterFodsel komplikasjonMorEtterFodsel="2"/>

</Fodsel>

<Barnet kjonn="2" apgarScoreEttMin="7" apgarScoreFemMin="8" apgarScoreTiMin="9" levendeFodt="1" totalLengdeMangler="true">

<fodselsDatoTid V="2006-28-02T09:30:47-05:00"/>

<Pluralitet>

<enkeltFodsel V="true"/>

</Pluralitet>

<vekt>3490</vekt>

<hodeOmkrets>34</hodeOmkrets>

<seteIssemal>36</seteIssemal>

<OverflyttetBarneavdeling>

<overflyttet V="true"/>

<overflyttetDato V="2006-03-02"/>

<overflyttetTil>Barneklinikken Testhospitalet</overflyttetTil>

<IndikasjonForOverflytting indikasjonForOverflytting="1"/>

</OverflyttetBarneavdeling>

<NeonatalDiagnose neonatalDiagnose="14"/>

<NeonatalDiagnose neonatalDiagnose="99"/>

<BehandlingsKoder behandlingsKoder="4"/>

<Arsak arsak="3"/>

<tegnTilMisdannelse V="false"/>

</Barnet>

</mfrFodsel>

### MFRepj0206.xml

<?xml version="1.0"?>

<epj:EpjMeld xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epjmeld/2003-12-19 c:\xml\xsd\epjmeld_v1.9.xsd" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:epj="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epjmeld/2003-12-19">

<epj:Type V="EPJ" DN="Generell melding for forespørsel om og overføring av journalinformasjon"/>

<epj:MIGVersion>v1.9.001 2003-12-19</epj:MIGVersion>

<epj:GenDate>2006-03-02T12:00:00.000000+01:00</epj:GenDate>

<epj:Id>epj2006-03-02T12:00:00</epj:Id>

<epj:TypeEpjMeld V="MFR"/>

<epj:Helsepersonell perId="hp">

<epj:HprNr>0</epj:HprNr>

<epj:FamilyName>Denværet</epj:FamilyName>

<epj:GivenName>Tor</epj:GivenName>

</epj:Helsepersonell>

<epj:Virksomhet virkId="orgnr123456789" erAvsender="true">

<epj:VirksomhetNavn>MFR (Testmelding)</epj:VirksomhetNavn>

</epj:Virksomhet>

<epj:Pasient perId="P002">

<epj:FodselsNr dNr="false">20017011058</epj:FodselsNr>

<epj:FamilyName>Lutt</epj:FamilyName>

<epj:MiddleName>Test</epj:MiddleName>

<epj:GivenName>Trude</epj:GivenName>

<epj:AnnetDok dokId="Testmelding_2" virkIdRef="orgnr123456789">

<epj:Innhold>MFR REP</epj:Innhold>

<epj:FraDato>2006-03-01</epj:FraDato>

<epj:TypeEpjMeldDok V="MFRDOC" S="0.9063"/>

<epj:SvarForesp>false</epj:SvarForesp>

<epj:Samtykke V="X"/>

<epj:Referanse>

<epj:Id>Testmelding_2</epj:Id>

</epj:Referanse>

</epj:AnnetDok>

</epj:Pasient>

<epj:Programvare progId="MFRtestmelding">

<epj:Produsent>MFR</epj:Produsent>

<epj:Betegnelse>MFR</epj:Betegnelse>

<epj:Versjon>1.0</epj:Versjon>

<epj:Merknad>Eksempelfil generert vha XMLSpy</epj:Merknad>

</epj:Programvare>

</epj:EpjMeld>

## Eksempelfilpar nr3:

### MFRxml0206.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="M:\e_melding\fodselVisning.xsl"?>

<!--Prøvekasuistikk nr 3.  - ingen far registrert - liste-verdier - Setefødsel - induksjon - røyking -  overflytting til barneavdeling-->

<mfrFodsel xmlns="http://sqlserver/MFR/mfrstd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:mfrbase="http://sqlserver/MFR/mfrbase" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://sqlserver/MFR/mfrstd

C:\xml\xsd\mfrFodsel.xsd">

<Meldingsinfo melding="1">

<referanseDenneMelding>Testmelding_3</referanseDenneMelding>

<foretaksNummer>123456789</foretaksNummer>

<institusjonNavn>MFR (Testmelding)</institusjonNavn>

<protokollNr>0003/06</protokollNr>

<utskrivingsdatoMor V="2006-03-02"/>

<utskrivingsdatoBarn V="2006-03-02"/>

<JordmorFodsel>

<jordmorFodsel>Lise Berg</jordmorFodsel>

</JordmorFodsel>

<jordmorUtskriving>Kristian Sund</jordmorUtskriving>

<LegeFodsel>

<legeFodsel>Karl Svogna</legeFodsel>

</LegeFodsel>

<KvalitetssikretAv>

<kvalitetssikretAv>Tor Denværet</kvalitetssikretAv>

</KvalitetssikretAv>

</Meldingsinfo>

<SivileOpplysninger>

<Mor sivilStatus="3" bosattINorge="1">

<etternavn>Tagonisme</etternavn>

<fornavn>Ann</fornavn>

<fodselsnummer>20017011058</fodselsnummer>

<postnummer>5302</postnummer>

<poststed>STRUSSHAMN</poststed>

<bokommuneNr>1247</bokommuneNr>

<boKommuneNavn>Askøy</boKommuneNavn>

</Mor>

</SivileOpplysninger>

<Svangerskap>

<sisteMenstruasjon V="2005-03-21"/>

<SikkerMenstruasjon sikkerMenstruasjon="3"/>

<TidligereSvangerskap>

<levendefodte>1</levendefodte>

<dodfodteOver24>0</dodfodteOver24>

<dodfodte12_23>1</dodfodte12_23>

<spontanaborterUnder12>2</spontanaborterUnder12>

</TidligereSvangerskap>

<ultralydUtfort V="false"/>

<annenPrenatalDiagnostikkUtfort V="true"/>

<TypePrenatalDiagnostikk typePrenatalDiagnostikk="2"/>

<patologiskeFunnVedPrenatalDiagnostikk V="true"/>

<PatologiskeFunn>

<patologiskeFunn>Spina bifida</patologiskeFunn>

</PatologiskeFunn>

<ForholdFoerSvangerskapet forholdFoerSvangerskapet="4"/>

<ForholdFoerSvangerskapet forholdFoerSvangerskapet="9"/>

<KostTilskudd kostTilskudd="4"/>

<ForholdUnderSvangerskapet forholdUnderSvangerskapet="9"/>

<ForholdUnderSvangerskapet forholdUnderSvangerskapet="16"/>

<InfeksjonUnderSvangerskapet>

<infeksjonUnderSvangerskapet>Urinveisinfeksjon</infeksjonUnderSvangerskapet>

</InfeksjonUnderSvangerskapet>

<brukerLegemidlerISvangerskapet V="true"/>

<LegemidlerISvangerskapet>

<legemidlerISvangerskapet>Furadantin</legemidlerISvangerskapet>

</LegemidlerISvangerskapet>

<Royking roykSvangerskapBegynnelse="4" roykFoersteTrimester="4" roykSisteTrimester="2">

<skriftligOrienteringGitt V="true"/>

<samtykkerIkkeForRoykeOpplysninger V="false"/>

<antallRoykDagligFoerBegynnelse>25</antallRoykDagligFoerBegynnelse>

<antallRoykDagligFoersteTrimester>2</antallRoykDagligFoersteTrimester>

</Royking>

<Yrke yrkesaktiv="3">

<yrkesTittel>Overfileteringsmesterassistent</yrkesTittel>

<samtykkerIkkeForYrkesOpplysninger V="false"/>

<bransje>Fiskeri</bransje>

</Yrke>

<morsVektFoerSvangerskapet>62</morsVektFoerSvangerskapet>

<morsVektSvangerskapetsSlutt>76</morsVektSvangerskapetsSlutt>

<morsHoyde>168</morsHoyde>

</Svangerskap>

<Fodsel>

<FosterLeie fosterLeie="2"/>

<FodselStart fodselsStart="2">

<Induksjon induksjon="2"/>

</FodselStart>

<InngrepTiltak>

<Inngrep inngrep="7"/>

<FremhjelpSeteFodsel fremhjelpSeteFodsel="3"/>

</InngrepTiltak>

<IndikasjonInduksjon indikasjonInduksjon="99"/>

<AnnenIndikasjonInduksjon>

<annenIndikasjonInduksjon>Preeklampsi</annenIndikasjonInduksjon>

</AnnenIndikasjonInduksjon>

<IndikasjonInngrep indikasjonInngrep="11"/>

<FodselKomplikasjon fodselKomplikasjon="11"/>

<FodselKomplikasjon fodselKomplikasjon="16"/>

<Anestesi anestesi="11"/>

<PlacentaKode placentaKode="3"/>

<placentaVekt>640</placentaVekt>

<NavlesnorKode navlesnorKode="4"/>

<navlesnorLengde>72</navlesnorLengde>

<FostervannKode fostervannKode="4"/>

<KomplikasjonMorEtterFodsel komplikasjonMorEtterFodsel="2"/>

</Fodsel>

<Barnet kjonn="2" apgarScoreEttMin="7" apgarScoreFemMin="8" apgarScoreTiMin="9" levendeFodt="1" totalLengdeMangler="true">

<fodselsDatoTid V="2006-28-02T09:30:47-05:00"/>

<Pluralitet>

<enkeltFodsel V="true"/>

</Pluralitet>

<vekt>3490</vekt>

<hodeOmkrets>34</hodeOmkrets>

<seteIssemal>36</seteIssemal>

<OverflyttetBarneavdeling>

<overflyttet V="true"/>

<overflyttetDato V="2006-03-02"/>

<overflyttetTil>Barneklinikken Testhospitalet</overflyttetTil>

<IndikasjonForOverflytting indikasjonForOverflytting="3"/>

</OverflyttetBarneavdeling>

<NeonatalDiagnose neonatalDiagnose="4"/>

<NeonatalDiagnose neonatalDiagnose="14"/>

<BehandlingsKoder behandlingsKoder="1"/>

<Arsak arsak="3"/>

<tegnTilMisdannelse V="true"/>

<Misdannelse>

<misdannelse kode="Q68.1" kodeverk="ICD-10">

<tekst>Medfødt deformitet i hånd</tekst>

<beskrivelse>Medfødt klumpfinger</beskrivelse>

</misdannelse>

</Misdannelse>

</Barnet>

</mfrFodsel>

### MFRxml0206.xml

<?xml version="1.0"?>

<epj:EpjMeld xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epjmeld/2003-12-19 c:\xml\xsd\epjmeld_v1.9.xsd" xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:epj="http://www.kith.no/xmlstds/epj/epjmeld/2003-12-19">

<epj:Type V="EPJ" DN="Generell melding for forespørsel om og overføring av journalinformasjon"/>

<epj:MIGVersion>v1.9.001 2003-12-19</epj:MIGVersion>

<epj:GenDate>2006-03-02T12:00:00.000000+01:00</epj:GenDate>

<epj:Id>ep2006-03-02T12:00:00</epj:Id>

<epj:TypeEpjMeld V="MFR"/>

<epj:Helsepersonell perId="hp">

<epj:HprNr>0</epj:HprNr>

<epj:FamilyName>Denværet</epj:FamilyName>

<epj:GivenName>Tor</epj:GivenName>

</epj:Helsepersonell>

<epj:Virksomhet virkId="orgnr123456789" erAvsender="true">

<epj:VirksomhetNavn>MFR (Testmelding)</epj:VirksomhetNavn>

</epj:Virksomhet>

<epj:Pasient perId="P003">

<epj:FodselsNr dNr="false">20017011058</epj:FodselsNr>

<epj:FamilyName>Tagonisme</epj:FamilyName>

<epj:GivenName>Ann</epj:GivenName>

<epj:AnnetDok dokId="Testmelding_3" virkIdRef="orgnr123456789">

<epj:Innhold>MFR REP</epj:Innhold>

<epj:FraDato>2006-03-02</epj:FraDato>

<epj:TypeEpjMeldDok V="MFRDOC" S="0.9063"/>

<epj:SvarForesp>false</epj:SvarForesp>

<epj:Samtykke V="X"/>

<epj:Referanse>

<epj:Id>Testmelding_3</epj:Id>

</epj:Referanse>

</epj:AnnetDok>

</epj:Pasient>

<epj:Programvare progId="MFRtestmelding">

<epj:Produsent>MFR</epj:Produsent>

<epj:Betegnelse>MFR</epj:Betegnelse>

<epj:Versjon>1.0</epj:Versjon>

<epj:Merknad>Eksempelfil generert vha XMLSpy</epj:Merknad>

</epj:Programvare>

</epj:EpjMeld>